## Slide 1: Проект по теме: «БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ»
КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
Иванов Владислав
Специальность 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы»
Руководитель:
преподаватель общеобразовательных дисциплин
Старченко Н.Н.
Хабаровск, 2023

## Slide 2: Цель работы: создание ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА. Задачи: 1.Изучить теорию об бесконтактных методах измерения температуры. 2.Создать оптический пирометр. 3.Рассмотреть преимущества и недостатки пирометра. 4.Предположить возможные усовершенствования пирометра.

## Slide 3
Теоретические сведения о пирометрах
Тепловое излучение - это свечение вещества, обусловленное тепловым движением - кинетической энергией его частиц. Физический механизм этого излучения зависит от температуры и агрегатного состояния вещества. При нагревании средняя скорость движения этих электронов растет. В процессе излучения тело теряет энергию и охлаждается.

## Slide 4
Пирометр — это прибор для удаленного измерения температуры поверхности разных объектов. Обычные термометры должны находиться непосредственно в зоне измерения температуры, а пирометр способен определить нагрев на расстоянии.
Принцип работы основан на инфракрасном излучении. Чем горячее поверхность, тем больше ИК-лучей она выделяет.
Теоретические сведения о пирометрах

## Slide 5
Классификация оптических пирометров:
Яркостные- позволяют визуально определять, как правило, без использования специальных устройств, температуру нагретого тела, путем сравнения его цвета с цветом эталонной нити.
Цветовые - позволяют делать вывод о температуре объекта, основываясь на результатах сравнения его теплового излучения в различных спектрах.
Радиационные - оценивают температуру посредством пересчитанного показателя мощности теплового излучения.
Теоретические сведения о пирометрах

## Slide 6
Ход сборки оптического пирометра
Инструменты и детали:
Конденсатор 1 мкФ
Кнопка включения
Разъем для батареи
Лазерный диод
Плата NANO V3 CH340
Макетная плата
Дисплей 128*64 OLED i2
Инфракрасный датчик MLX 90614-BCH
Паяльник
Соединительные провода
Картон
Тэрмо-клей
Крона 9В
Изолента
Припой

## Slide 7
Первый шаг: вырезание деталей
Корпус вырезаем из картона толщиной 4 мм. Для корпуса нужен лист картона (15*20 см).
Шаг второй: электроника.
Сначала монтируем схему для проверки работоспособности изделия. ИК-датчик должен питаться от 3.3 В, экран 5 В
Ход сборки оптического пирометра

## Slide 8
Шаг третий: код.
Прежде чем подключать питания не забудьте установить конденсатор 1 мкФ. В зависимости от версии платы может потребоваться переключение между текущими версиями ATmega328P и ATmega328P old bootloader. После успешной загрузки кода на экране должны отобразится данные с температурой.
Ход сборки оптического пирометра

## Slide 9
Шаг четвертый: окончательный монтаж.
После проверки работоспособности устройства производим его окончательный монтаж на плате
Ход сборки оптического пирометра

## Slide 10
Шаг пятый: сборка.
Устанавливаем лазерный диод и фиксируем его термоклеем. Устанавливаем батарейный разъем в рукоять. Устанавливаем и фиксируем термоклеем ИК-датчик. Термоклеем фиксируем внутри корпуса Arduino экран.
Ход сборки оптического пирометра

## Slide 11
Возможные усовершенствования прибора:
Собрать корпус для пирометра более экологичный и прочный.
Сконструировать модель пирометра более компактной.
Установить оптику с высоким разрешением.
Сгенерировать сохранение значений.

## Slide 12: Контактные данные
Иванов Владислав
89241029340